Elektronisk Kogebog

- i klassificering af farligt affald

kort om kogebogen

- screeningsmodel til klassificering af farligt affald

- uddybende forklaring til screeningsmodellen

- gennemgang af eksempel på brugen

- gennemgang af regelgrundlag og værktøjer

Sidst opdateret: 18.12.03

Kort om den elektroniske kogebog

Denne elektroniske guideline til klassificering af farligt affald er en ajourført og web-venlig version af  DAKOFAs Kogebog i Klassificering af farligt affald fra 1997.

Den supplerer og understøtter den siden udkomne Miljøstyrelsesvejledning i farligt affald, særligt dennes kapitel 2, som forudsættes bekendt ved anvendelsen af denne kogebog.

Den elektroniske guideline har primært til formål at give brugeren en række hurtige genveje til de værktøjer, der finder anvendelse ved klassificering.

Guidelinen er bygget op over en screeningsmodel (rutediagram), som foreslås fulgt ved klassificeringen, idet modellen gennemgås indledningsvis med links til uddybende forklaringer og værktøjer.

Der gives tillige et eksempel på anvendelse, ligesom der i gennemgangen af regelgrundlag og værktøjer findes kopier af de opslag, som guidelinen henviser til.

Nogle af de genveje for klassificering, der anvises, er ikke retligt bindende, og tjener alene til at give en indikation af, om en given affaldsart er klassificeret som farlig eller ej. For retligt bindende klassificering henvises til Miljøstyrelsens vejledning og lovgrundlaget.

Screeningsmodel til klassificering af farligt affald (forklaring følgende sider)

Forslag til screening af affald m.h.p. vurdering af farlighed

Nedenfor gennemgås klassificeringen summarisk, idet der henvises til rutediagrammet, hvis enkelte rubrikker er gengivet og forklaret. I forklaringerne findes link til uddybende forklaringer:

Det foreslås, at man allerførst afgør, om der er tale om affald (klik her for en nærmere forklaring).

Dernæst om affaldet udgøres af ubehandlet spild eller rest af et stof eller kemisk produkt. Hvis dette er tilfældet kan man forlade sig på mærkningen af emballagen (eller eventuelt produktblad) for dette stof eller kemiske produkt (se nedenfor vedr. tomme, mærkede emballager).

Bemærk at efter mærkningsbestemmelserne forstås ved ”kemiske produkter” kun ”opløsninger og faste, flydende og luftformige blandinger af to eller flere kemiske stoffer”. Der er altså ikke tale om ”produkter” i gængs forstand, da det vi i almindelighed forstår som produkter i klassificeringssammenhæng betegnes ”artikler”!):

Bærer emballagen (eller produktbladet) for stoffet eller det kemiske produkt faresymbol(er) eller farebetegnelser, er affaldet som tommelfingerregel også farligt affald (se nærmere her vedr. faresymboler og farebetegnelser og her generelt vedr. mærkningsbestemmelser).

Bærer produktets emballage (eller produktblad) ikke faresymboler eller -betegnelser, men er det mærket med én eller flere af R-sætningerne R10, R52, R53 eller R59 (dvs. er det brandfarligt eller miljøfarligt) skal affaldet også klassificeres som farligt (se nærmere her vedr. R-sætninger).

Desværre (for den lette genvej til klassificering af affaldet) indeholder klassificeringsbekendtgørelsen forskellige undtagelser fra kravet om mærkning, herunder hvis pakningerne er små. Fravær af faresymboler, farebetegnelser og R-sætninger frikender derfor ikke helt kasserede stoffer og kemiske produkter fra at være farligt affald. Inden man kan konkludere, at det er ikke-farligt, må det således undersøges, om det pågældende stof eller kemiske produkt er undtaget (se nærmere her vedr. undtagelser fra mærkningskrav).

Hvis stoffet eller det kemiske produkt hverken er mærket eller undtaget, kan man tillade sig at gå ud fra, at det er ikke-farligt. I modsat fald må man gå videre i rutediagrammet som om der var tale om et stof eller kemisk produkt, der ikke udgøres af ubehandlet rest eller spild.

Er der alene tale om mærket, tom emballage fra farligt stof eller kemisk produkt, har Miljøstyrelsen anlagt en administrativ praksis der hedder, at emballager fra pesticider altid er klassificeret som farligt affald, mens øvrige emballager er klassificerede som farlige, med mindre de er ”tømt” i en sådan grad, at de ikke besidder den/de oprindelige egenskab(er), hvilket må bero på et konkret skøn (se nærmere her vedr. tomme emballager).

Såfremt undersøgelsen af mærkning ikke giver noget entydigt resultat, fortsættes screeningen som følger:

Hvis der ikke er tale om ubehandlet rest eller spild af stof eller produkt, kan man bruge klassificeringen i EAK som et fingerpeg om, hvorvidt affaldet kan være farligt eller ej.

Hvis affaldet således kan være markeret som farligt affald i det nye EAK (klik her for en nærmere forklaring og guidning i brug af EAK, hvortil der findes link), er der en vis sandsynlighed for, at det er farligt. Hvis det derimod ikke kan være markeret som farligt (dvs. hvis der ikke er en spejlindgang, hvoraf den ene er farlig), kan man som udgangspunkt antage, at affaldet næppe er farligt (idet det dog ikke er en endegyldig garanti, eftersom affaldskataloget er og bliver en eksempelliste).

Hvis affaldet – f.eks. via en spejlindgang – kan være markeret som farligt (eller hvis man ikke kan finde det i kataloget (!)) må man gå videre og vurdere, om affaldet opfylder kriterierne i affaldsbekendtgørelsens bilag 3 og 4, omhandlende egenskaber og koncentrationer, og det er i den forbindelse klogt og tidsbesparende først at screene for et par "nemme" egenskaber (her i blandt egenskaberne 1-3 og til dels 6 (ætsende) og 13 (smitsom) i affaldsbekendtgørelsens bilag 3 – se mere om egenskaber her, og bemærk, at de anvendte numre på egenskaber er påført oversigten i Kogebogens bilag I :

Besidder affaldet én eller flere af disse egenskaber, er det farligt, og man behøver ikke at spekulere over koncentrationer m.v. Klinisk risikoaffald er nøjere defineret i Miljøstyrelsens vejledning herom, og de øvrige egenskaber må testes efter de gældende regler i klassificeringsbekendtgørelsen.

Hvis affaldet "overlever" screeningen hertil, må man se på affaldets kemiske sammensætning, i det omfang der foreligger oplysninger herom, herunder om enkeltstoffernes koncentrationer.

Ved hjælp af klassificeringen i Listen over farlige stoffer eller Miljøstyrelsens vejledende liste til selvklassificering (hvortil søgefunktioner kan klikkes frem ved at klikke på de respektive lister) kan det checkes, om det eller de stof(fer), som affaldet består af, er farligt, herunder hvilke egenskaber, de(t) besidder.

Forklaring på brug af Miljøstyrelsens søgefunktioner i stoflisterne findes her, hvor der tillige er forklaring på, hvordan klassificeringerne fortolkes.

Hvis affaldet indeholder stoffer med egenskaberne 4-11 må koncentrationerne af dem vurderes:

For stoffer med egenskaberne 4-11 i affaldsbekendtgørelsens bilag 3, for hvilke der er fastsat grænseværdier i affaldsbekendtgørelsens bilag 4 og/eller særlige grænseværdier i listen over farlige stoffer, må koncentrationerne i affaldet vurderes i forhold hertil.

DAKOFAs omskrivning af koncentrationsgrænserne til mg/kg (og ordnet efter faldende farlighed) kan klikkes frem her, og beskrivelse af, hvilke koncentrationer, der skal summeres og hvordan, kan klikkes frem her. De såkaldte ”særlige grænseværdier” i listen over farlige stoffer er forklaret her.

"Overlever" affaldet screeningen gennem egenskaberne 4-11 m. tilhørende grænseværdier, er det imidlertid ikke ensbetydende med, at det kan klassificeres som ikke-farligt. Først må det foretages en vurdering af, om affaldet kan formodes at besidde egenskaber, omfattet af punkterne 12, 14 eller 15 i affaldsbekendtgørelsens bilag 3:

Egenskaberne 12, 14 og 15 handler om, hvorvidt affaldet er miljøfarligt, smitsomt eller ved berøring med vand, luft eller syre frigør giftige eller meget giftige luftarter, eller om affaldet efter bortskaffelse kan resultere i et andet stof med nogen af de i affaldsbekendtgørelsens bilag 3 i øvrigt nævnte egenskaber.

Der er ikke fastsat grænseværdier for disse egenskaber, hvorfor klassificering som udgangspunkt kun kan ske på usammensatte stoffer med de pågældende egenskaber. (F.s.v.a. egenskaben miljøfare er der dog en ændring på vej - se evt. nærmere herfor her på DAKOFAs hjemmeside).

Såfremt der forekommer stoffer opblandet i affaldet, som besidder en eller flere af egenskaberne 12, 14 eller 15, må det baseres på en konkret vurdering, om affaldet derved også besidder de pågældende egenskaber i et sådant omfang, at det klassificerer affaldet som farligt.

Hvis affaldets indhold af stoffer er ukendt

Hvis indholdet af stoffer i affaldet er ukendt, kan det som udgangspunkt ikke klassificeres, og affaldsproducenten må ved analyse skaffe sig overblik over indholdet, idet affaldet som udgangspunkt dog godt kan checkes for egenskaberne brandfarlig, eksplosiv og ætsende, men principielt bør dets bestanddele være kendt.

En indledende vurdering af, om affald med ukendt sammensætning kan være farligt, kan tage afsæt i den proces, hvorunder affaldet er blevet til.

Hvis der i denne proces indgår stoffer optaget på listen over farlige stoffer eller Miljøstyrelsens vejledende liste, må der sikres dokumentation for, at de - eller reaktionsprodukter mellem dem - ikke forekommer i koncentrationer i affaldet, der overstiger procentgrænserne i bilag 4 eller i koncentrationer, der sænker flammepunktet til < 55oC og/eller gør affaldet eksplosivt.

Hvis der ikke indgår farlige stoffer, må det dokumenteres, at der ikke i forbindelse med processen kan opstå farlige stoffer.

Screeningsmodellens begrænsninger

Den beskrevne screenings-model kan selvfølgelig ikke anvendes til at klassificere alt affald, og dens indbyggede forsigtighedsprincip vil sandsynligvis også opfange langt flere affaldsarter, end der er belæg for at dømme farlige.

Men den kan forhåbentlig medvirke til at udpege, hvad det er for områder, der skal søges yderligere dokumentation på, førend affaldet kan "frikendes".

Nedenfor gengives et eksempel på anvendelse af screeningen.

Et eksempel:

En frugtplantage ligger inde med et restparti af en 1%-opløsning af et landbrugskemikalie, der bærer handelsnavnet "Bladan". Kemikaliet finder ikke længere anvendelse i forbindelse med driften af plantagen. Kommunen udsteder i forbindelse med tilsyn påbud efter affaldsbekendtgørelsen om, at affaldet skal bortskaffes.

1. Er der tale om affald?

- Ja, "indehaveren er forpligtet til at skille sig af med" stoffet (jfr. affaldsbekendtgørelsens §3, stk. 1 nr. 1).

2. Er der tale om ubehandlet spild eller rest af et kemisk stof eller kemisk produkt?

- Ja.

3. Er emballagen eller produktbladet forsynet med faresymbol(er) eller -betegnelser?

I det pågældende tilfælde er der tale om et udgået produkt af ubestemmelig alder, som er blevet emballeret længe før der var regler om mærkning. Havde produktet været forskriftsmæssigt mærket, ville det have været forsynet med såvel faresymboler som –betegnelser for Tx (meget giftigt) og N (miljøfarligt)

Tx                                  N

Meget Giftig              Miljøfarlig

- og med R-sætningerne hhv. R27/28 og R50/53.

Allerede tilstedeværelserne af faresymbolerne og -betegnelserne Tx og N ville have været tilstrækkelig til at fastholde klassificeringen af affaldet som farligt.

Nu er produktet ikke mærket forskriftsmæssigt, og man må i stedet se på dets kemiske bestanddele, men først checkes det, om affaldet kan være markeret som farligt i det europæiske affaldskatalog, EAK:

4. Kan affaldet være markeret som farligt affald i det nye EAK?

- Ja: Der er tale om "Affald fra landbrug, gartneri, jagt, fiskeri, akvakultur samt fremstilling og forarbejdning af levnedsmidler" (02), og i dette kapitel finder vi landbrugskemikalieaffald med en spejlindgang, hvoraf den ene er: "02 01 08 Landbrugskemikalieaffald, indeholdende farlige stoffer", som er fremhævet med fed (og derfor farlig) – se udplukket af EAK nedenfor.

Det kan heraf sluttes, at det som udgangspunkt ikke kan udelukkes, at der er tale om farligt affald.

Herefter må det afklares, om affaldet består af eller indeholder stoffer, der besidder egenskaber, som gør det farligt, herunder om det eller de stoffer, der har den pågældende egenskab, findes i koncentrationer, som gør affaldet farligt.

02 AFFALD FRA LANDBRUG, GARTNERI, AKVAKULTUR, SKOVBRUG, JAGT OG FISKERI SAMT FREMSTILLING OG FORARBEJDNING AF LEVNEDSMIDLER 02 01 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri 02 01 01 Slam fra vask og rengøring 02 01 02 Affald i form af animalske vævsdele 02 01 03 Affald i form af vegetabilske vævsdele 02 01 04 Plastaffald (undtagen emballager) 02 01 06 Animalsk fæces, urin og gødning (herunder tilsmudset halm), flydende affald opsamlet separat og behandlet uden for produktionsstedet 02 01 07 Affald fra skovbrug 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer 02 01 09 Landbrugskemikalieaffald, bortset fra affald henhørende under 02 01 08 02 01 10 Metalaffald 02 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret Uddrag af EAK, hvoraf det af spejlindgangen 02 01 08/09 fremgår, at landbrugskemikalieaffald kan være klassificeret som farligt

5. Er stoffet på Listen over farlige stoffer?

Taster man ordet "Bladan" ind i Miljøstyrelsens søgefunktion til listen over farlige stoffer, får man intet resultat, da der er tale om et handelsnavn.

I det foreliggende tilfælde vil det sikkert være let at få oplyst dets rigtige stofnavn, nemlig parathion.

Men i visse tilfælde er det nødvendigt at gå via nogle af de internationale kode-numre, som også kan tastes ind i søgefunktionen. Råder man kun over papirversionen af Listen over farlige stoffer, kan produktnavnet findes i bilag 3 v.h.a. Index-nummeret, og Index-nummeret kan i et andet opslag i bilag 3 findes ved hjælp af CAS-nummeret.

Ved at indtaste det rigtige produktnavn, parathion, i søgefunktionen, fås nedenstående resultat, hvoraf det fremgår, at parathion er meget giftigt og miljøfarligt:

Søgefunktion til listen over farlige stoffer CAS nummer EF nummer Indeks nummer Stofnavn Søgevejledning Om klassificeringen Der var 2 stoffer, der matchede din søgning på: Stofnavn: parathion – CAS nummer:56-38-2 EF nummer:200-271-7 Indeks nummer:015-034-00-1 Mærkning: Tx,N; R27/28-50/53 S(1/2-)28-36/37-45-60-61 Klassificering: Tx;R27/28 N;R50/53 Stoffets betegnelse: parathion Anmærkning: Ae Søgefunktionen til listen over farlige stoffer på Miljøstyrelsens hjemmeside med stofnavn indtastet og eksempel på søgeresultat. Det fremgår, at parathion er klassificeret som Tx;R27/28 og N;R50/53, dvs. meget giftigt og miljøfarligt. Det andet stof, søgefunktionen fandt frem til, var parathion-methyl, som også er klassificeret bl.a. Tx;R28

Øverst på formularen

Øverst på formularen

6. Findes stoffet i koncentrationer, der gør affaldet farligt?

I affaldsbekendtgørelsens bilag 4 – eller DAKOFAs omskrevne version (se udpluk nedenfor) - finder vi at meget giftige stoffer (Tx) med R-sætningerne R27 og R28 klassificeres som farlige i koncentrationer på eller over 0,1% (mens der ikke er fastsat procentgrænse for miljøfarlige stoffer):

| Egenskab | Klassificering | GV mg/kg | GV % |
| --- | --- | --- | --- |
| Kræftfremkaldende, kategori 1 eller 2 | Cars1/2 ;R45, R49 | 1000 | 0,1 |
| Meget giftig | Tx ;R26, R27, R28, R39 | 1000 | 0,1 |
| Mutagen, kategori 1 eller 2 | Mut 1/2 ;R46 | 10002) | 0,1 |
| Reproduktionsskadende | T, Rep1/2 ;R60, R61 | 5000 | 0,5 |
| Giftig | T ;R48, R39 | 10.000 | 1 |
| (…fortsættes…) |

Altså bliver de 0,1% "dimensionsgivende", og eftersom der i eksemplet var tale om en 1%-opløsning, kan affaldet definitivt klassificeres som farligt!

7. Hvis nej: Besidder stoffet en eller flere af egenskaberne 12, 14 eller 15 i bilag 3?

Havde opløsningen været mindre end 0,1% - f.eks. 0,05% - ville det fortsat skulle afklares, om stoffet besidder én eller flere af egenskaberne 12, 14 eller 15 i bilag 3.

Af klassificeringen fremgår det, at parathion faktisk er miljøfarligt (N;R50/53). Det ville i så fald have været nødvendigt at vurdere, om parathion i koncentrationen 0,05% er miljøfarligt, og eftersom der ikke er fastsat grænseværdier herfor, må det – som det hedder i forvaltningsretten – baseres på en konkret vurdering, som imidlertid skal tage afsæt i klassificeringsbekendtgørelsens bestemmelser om miljøfare.

8. Hvis stoffet ikke findes i Listen over farlige stoffer?

Hvis stoffet ikke findes via søgefunktionen i listen over farlige stoffer, bør også Miljøstyrelsens vejledende liste efterprøves. Den rummer yderligere godt 20.000 stoffer med angivelse af vejledende klassificering.

Gennemgang af regelgrundlag og værktøjer

Affaldsbekendtgørelsens bestemmelser om farligt affald

Det formelle grundlag for klassificering af farligt affald findes i affaldsbekendtgørelsen, hvoraf også definitionen på farligt affald fremgår, nemlig af affaldsbekendtgørelsens §3, stk. 1 nr. 2:

Farligt affald: Affald, der er opført på listen over affald i bilag 2 og markeret som farligt affald (fremhævet med fede typer), og som opfylder kriterierne i bilag 3 (egenskaber) og 4 (koncentrationer), samt affald, der opfylder kriterierne i bilag 3 og 4.

Bilag 2 i affaldsbekendtgørelsen udgøres af det europæiske affaldskatalog, EAK (se nærmere nedenfor).

For at noget kan kategoriseres som affald skal det tillige dreje sig om et stof eller genstand "som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med" (jfr. §3, stk. 1 nr. 1).

Klassificeringsprincippet

Klassificeringsprincippet for farligt affald følger præcis de samme retningslinier som klassificeringen af farlige stoffer, som er beskrevet i klassificeringsbekendtgørelsen, og tillige gengivet i Vejledningen i farligt affald (Kapitel 2), samt i en kort form på Miljøstyrelsens hjemmeside i forbindelse med stoflisterne.

Ved klassificering af farligt affald skal man i princippet forholde sig til to ting:

- Består affaldet af – eller indeholder det – stof(fer) som besidder egenskaber, der gør det farligt (dvs. om det eller de er klassificeret som farlige stoffer)?

- Forekommer det eller disse stoffer i koncentrationer, som gør affaldet farligt?

Det første kan afklares ved at slå det eller de stoffer, som affaldet består af, op i de autoriserede stoflister, som findes, og som Miljøstyrelsen har gjort tilgængelig på sin hjemmeside via søgefunktioner, nemlig søgefunktion til listen over farlige stoffer, og søgefunktionen til selvklassificering af farlige stoffer. Se nærmere nedenfor.

Som en yderligere støtte for klassificeringen eller i hvert fald som opmærksomhedsskabende for, hvornår en given affaldsart kan være farlig, har EU udarbejdet en liste over farligt affald, som er indarbejdet i det europæiske affaldskatalog. Se nærmere nedenfor.

Egenskaber og koncentrationer

Affaldet er ikke farligt, med mindre det udviser én eller flere af de 15 egenskaber, der fremgår af affaldsbekendtgørelsens bilag 3 og med mindre de stoffer, der gør affaldet farligt, findes i nærmere angivne minimums-koncentrationer, opført i bilag 4 (eller – såfremt der er opført særlige grænseværdier i listen over farlige stoffer – da disse). Kriterierne er hentet direkte fra klassificeringsbekendtgørelsen, og er i øvrigt sammenskrevet i én tabel i bilag I til denne kogebog. Klassificeringsbekendtgørelsen fastsætter også regler om mærkning af farlige stoffer og kemiske produkter, hvorfor det foreslås som første led i klassificeringsarbejdet at vurdere, om affaldet udgøres af et således mærket kemisk stof eller kemisk produkt (se nærmere nedenfor).

Det europæiske affaldskatalog (EAK)

Det europæiske affaldskatalog, der er optaget som bilag 2 i affaldsbekendtgørelsen, fremhæver med fed skrifttype alle arter af farligt affald.

Da kataloget i sig selv er en eksempel-liste over affald, må der nødvendigvis også være tale om en eksempel-liste over farligt affald. I praksis burde den alt overvejende andel af farlige affaldsarter, der fremkommer i Europa, være omfattet af listen.

Det er derfor umagen værd som det andet punkt i screeningen at forsøge at indplacere affaldet i kataloget.

Branche/proces

Affaldskataloget er opbygget med 20 kapitler, hvor kapitlerne 1-12 og 17-20 giver brancheindgange til kataloget, mens kapitlerne 13-15 giver proces-indgange, og kapitel 16 er et såkaldt ”Andet affald”-kapitel.

Overskrifterne i katalogets indledning letter oversigten over de mange enkeltkapitler og eftersøgningen af givne brancher.

Kommissionen har selv angivet følgende fremgangsmåde ved placering af en given affaldsart i kataloget:

Klassificering ifølge Kommissionen: (se også DAKOFAs vedhæftede (bilag III) flow-diagram) "De forskellige typer affald på listen er identificeret ved den sekscifrede kode for affaldet og kapitelkoderne på henholdsvis to og fire cifre. Dette betyder, at der bør tages følgende skridt for at identificere en affaldstype på listen: 1. Affaldskilden identificeres i kapitel 01 til 12 eller 17 til 20, og affaldets sekscifrede kode identificeres (bortset fra koder, der ender på 99 i disse kapitler). En virksomhed kan være nødsaget til at klassificere sine aktiviteter i flere kapitler. F.eks. kan en bilfabrikant finde sit affald opført i kapitel 12 (affald fra formning og overfladebehandling af metal), 11 (uorganisk affald indeholdende metaller fra overfladebehandling af metal) og 08 (affald fra anvendelse af maling og lak), afhængigt af procestrin. Bemærk: separat indsamlet emballageaffald (herunder blandinger af forskellige emballagematerialer) klassificeres i 15 01 og ikke i 20 01. 2. Kan der ikke findes en passende affaldskode i kapitel 01 til 12 eller 17 til 20, søges det pågældende affald i kapitel 13, 14 og 15. 3. Kan ingen af disse koder anvendes, identificeres affaldet i kapitel 16. 4. Er affaldet heller ikke opført i kapitel 16, anvendes kode 99 (affald ikke andetsteds specificeret) i den del af listen, der svarer til den på første trin identificerede aktivitet." Kommissionens beslutning af 16. januar 2001 om ændring af listen over farligt affald

Branche-opdelingen

Brancheopdelingen betyder, at den samme type affald i virkeligheden kan optræde mange forskellige steder i kataloget (f.eks. går betegnelsen ”Slam fra spildevandsanlæg på produktionsstedet” igen rigtig mange steder).

Ved klassificering er det derfor uhyre vigtigt aldrig at læse affaldsarterne i listen uafhængigt af det afsnit, de optræder i!

Såfremt en given affaldsart kan tildeles en affaldskatalogkode, der er fremhævet med fed, må affaldet betragtes som farligt indtil det modsatte er bevist - dvs. indtil affaldsproducenten har undersøgt, hvorvidt affaldet besidder de egenskaber og koncentrationer, som er opført i affaldsbekendtgørelsens bilag 3 og 4.

Såfremt en given affaldsart ikke har spejlindgang men udelukkende er klassificeret som farlig, og affaldsproducenten desuagtet kan godtgøre, at affaldet ikke besidder egenskaberne i affaldsbekendtgørelsens bilag 3 og/eller ikke overskrider grænseværdierne i bilag 4 (eller de eventuelle særlige grænseværdier i listen over farlige stoffer), skal affaldet klassificeres som ikke-farligt og affaldsproducenten skal underrette kommunen herom, og kommunen skal videregive oplysningen til Miljøstyrelsen, som tager spørgsmålet op ved den næste revision af affaldskataloget.

Såfremt en given affaldsart tildeles en affaldskatalogkode, der ikke er fremhævet med fed, og der ikke findes en spejlindgang, er den med overvejende sandsynlighed ikke klassificeret som farlig. Affaldet skal dog principielt altid checkes i forhold til kriterierne i bilag 3 og 4, hvis klassificeringen skal være retligt bindende.

# Egenskaber og koncentrationer

Affald er kun farligt, hvis det opfylder én eller flere af de 15 egenskaber, der er opført i bilag 3 i affaldsbekendtgørelsen. Og da kun, hvis det eller (summen af visse af) de stoffer, der giver affaldet de farlige egenskaber, findes i nogle nærmere angivne koncentrationer, som er opført i bilag 4 (eller særlige koncentrationer, som de givne stoffer er tildelt i listen over farlige stoffer, se nedenfor).

Hele terminologien og metodikken er overført fra Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse – og det vil sige EU's klassificeringsprincipper for farlige stoffer, der tillige er forklaret på overskuelig vis på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Klassificeringsbekendtgørelsen opstiller en række kriterier for, hvornår et stof eller et kemisk produkt skal klassificeres som f.eks. "giftigt", "brandfarligt", "sundhedsskadeligt", "lokalirriterende" etc. etc., og det er præcis de samme kriterier, der skal lægges til grund ved vurderingen af, om en given affaldsart er farlig.

En lang række (ca. 7.000) af de stoffer, der kan gøre affald farligt, er allerede vurderet og klassificeret i overensstemmelse med reglerne i klassificeringsbekendtgørelsen, og de findes oplistet i Miljøministeriets bekendtgørelse over liste over farlige stoffer, ligesom Miljøstyrelsen har udarbejdet en liste over potentielt farlige stoffer (godt 20.000), som endnu ikke er blevet officielt klassificeret i EU-systemet. Disse lister omtales nærmere nedenfor.

Klassificeringen af farlige stoffer og produkter efter egenskaber indebærer dels:

- tildeling af en farebetegnelse (når bortses for brandfarlige (21oC < flammepunkt < 55oC) og visse miljøfarlige stoffer),

- en risikomærkning (en eller flere såkaldte "R-sætning(er)", der angives ved en kombineret bogstavs- og talkode (f.eks. R26).

Det er farebetegnelsen og risikomærkningen, der anvendes ved klassificering af farligt affald, og en oversigt over de farebetegnelser og risikomærkninger, der finder anvendelse ved klassificering af farligt affald, kan klikkes frem her.

I affaldsbekendtgørelsens bilag 4 kan man se hvilke kombinationer af fareklasser og R-sætninger, der gør affald farligt, samt i hvilke koncentrationer. I DAKOFAs omskrivning af affaldsbekendtgørelsens bilag 4, der kan klikkes frem her, er de til fareklasserne hørende farebetegnelser tilføjet for at lette klassificeringsarbejdet, og alle grænseværdier opgives tillige i mg/kg (ellers kun i % i affaldsbekendt-gørelsen), ligesom oplistningen er prioriteret, således at de farligste egenskaber står øverst.

Mærkningsregler for farlige stoffer og kemiske produkter
Klassificeringsbekendtgørelsen fastsætter bestemte regler for, hvornår kemiske stoffer og kemiske produkter skal mærkes med faresymboler, farebetegnelser og risikomærkning. Bestemmelserne er forklaret indgående på særlige faktaark, som er tilgængelige på Miljøstyrelsens hjemmeside, nemlig Faktaark nr. 4: ”Klassificering, emballering og mærkning” og Faktaark nr. 5: ”Mærkning af kosmetik” samt Faktaark nr. 11: ”Mærkning og emballering af bekæmpelsesmidler”.

Det er således kun egentlige kemiske stoffer og kemiske produkter, som defineret i klassificeringsbekendtgørelsen, der kræves mærket. Ved ”kemiske produkter” forstås således ”opløsninger og faste, flydende og luftformige blandinger af to eller flere kemiske stoffer”. Der er altså ikke tale om ”produkter” i gængs forstand, da det vi i almindelighed forstår som produkter i klassificeringssammenhæng betegnes ”artikler”!

Undtagelser fra mærkningskrav fremgår også af faktaarkene, herunder således for farlige stoffer og kemiske produkter i almindelighed, hvor det gælder, at på små emballager, som højst indeholder 125 milliliter af et brandfarligt, meget brandfarligt, brandnærende eller lokalirriterende stof eller produkt, er det unødvendigt at mærke med R- og S-sætninger (sikkerhedsforskrifter). Det samme gælder for små emballager med sundhedsskadelige stoffer, som ikke sælges til private. For kosmetiske produkter gælder, at de generelt ikke kræves mærket med eventuelle farebetegnelser, men alene med sikkerhedsforskrifter samt en oversigt over ingredienser.

I det omfang affald, der skal klassificeres, alene udgør rester eller spild af et kemisk stof eller kemisk produkt, kan klassificeringen i princippet ske på baggrund af mærkningen af produktet! Er produktet således faremærket, er affaldet pr. definition også farligt affald! Der er ved mærkningen således allerede taget stilling til spørgsmålet om koncentrationer m.v.

Derfor er den originale emballage eller et produktblad altid en god hjælp i forbindelse med klassificeringen af affaldet (se nærmere her f.s.v.a. tom, faremærket emballage).

Man kan imidlertid ikke tolke omvendt! Selv om et kasseret, kemisk produkt ikke er faremærket, kan det godt være farligt affald! F.eks. er kasserde, brandfarlige stoffer og produkter også farligt affald, men brandfarlige stoffer og produkter skal ikke forsynes med faresymbol eller -betegnelse (kun de meget brandfarlige og yderst brandfarlige med flammepunkt < 21oC)!

På tilsvarende vis skal miljøfarlige stoffer med R52/53, R52, R53 og i visse tilfælde R59 ikke forsynes med faresymbol eller -betegnelse, men når de optræder som affald, skal de som udgangspunkt klassificeres som farligt affald (idet der dog ikke er fastsat koncentrationsgrænser for, hvornår affaldet skal betragtes som farligt).

Det er derfor vigtigt - ud over at kigge efter faresymboler og -betegnelser - også at kontrollere eventuelle R-sætninger, hvor R10 angiver, at stoffet/produktet er brandfarligt, og R-sætningerne R52-53 samt R59 som anført angiver, at stoffet/produktet er miljøfarligt. Bemærk i øvrigt tillige undtagelsesbestemmelserne nævnt ovenfor, vedr. små pakninger m.v.

Ud over de nævnte faktaark om mærkning m.v., så fremgår en oversigt over sammenhængen mellem klassificering i fareklasser og de faresymboler og farebetegnelser, der skal bruges ved klassificering, af bilag 13 til klassificeringsbekendtgørelsen. En komplet oversigt over faresymboler og farebetegnelser fremgår af bilag 3 til klassificeringsbekendtgørelsen og en oversigt over R-sætninger findes i bilag 4 til samme, ligesom der som bilag til denne guide er vedhæftet dels en oversigt over faresymboler, dels en oversigt over de farebetegnelser og risikosætninger, de finder anvendelse ved klassificering af farligt affald.

Hvis original emballage eller produktblad ikke forefindes, eller hvis affaldet ikke er et kemisk stof eller kemisk produkt i klassificeringsbekendtgørelsens forstand – dvs. hvis det er fremkommet ved en proces, hvor et eller flere farlige stoffer er dannet ud fra ikke-farlige stoffer eller hvor et eller flere farlige stoffer er sammenblandet eller blandet med ikke-farlige stoffer, må affaldets egenskaber vurderes på baggrund af oplysningerne om de indgåede stoffers koncentration og så disses egenskaber, som er opført i "Listen over farlige stoffer" eller Miljøstyrelsens vejledende liste – se nedenfor.

Tom emballage

Hvis der alene er tale om tom emballage, der er mærket med faresymboler og/eller –betegnelser samt risikomærkning, har Miljøstyrelsen anlagt en administrativ praksis der hedder, at emballager fra pesticider altid er klassificeret som farligt affald, mens øvrige emballager er klassificerede som farlige, med mindre de er ”tømt” i en sådan grad, at de ikke besidder den/de oprindelige egenskab(er). Egenskaber og eventuelt restkoncentration i ”den tomme” emballage må her tillægges betydning. Særligt for affald med egenskaber, for hvilke der ikke er fastsat grænseværdi (herunder ikke mindst egenskaberne eksplosiv (E;R1,R2,R3), brandnærende (O) og brandfarlig (R10) samt meget brandfarlig (F;R11) og yderst brandfarlig (Fx;R12)) bør det nøje overvejes, hvorvidt emballagen fortsat besidder de pågældende egenskaber, og derfor er klassificeret som farlig.

Det svenske ”Naturvårdsverkets” Hanbok om farligt avfall klassificerer alle emballager m. Tx, T, N og C;R35 som farligt affald mens emballager m. C;R34 samt Xn, Xi, Fx og F kun klassificeres som farlige, hvis de ikke er dryp- og gasfrie. Drypfri defineres som mere end et minut ml. hvert dryp v. temp. >15oC.

Når emballager fra pesticider har fået en særstatus, skyldes det, at der gælder særlige regler herfor, som er opsummeret i Miljøstyrelsens Faktaark nr. 11: ”Mærkning og emballering af bekæmpelsesmidler”.

Listen over farlige stoffer & den vejledende liste

Listen over farlige stoffer rummer de godt 7.000 farlige stoffer, som indtil nu er klassificeret i EU-systemet. Den er således ikke udtømmende, men den er et godt udgangspunkt for arbejdet med at vurdere farligt affald, da den rummer de almindeligste typer af farlige stoffer.

Listen suppleres af Miljøstyrelsens vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer, som rummer yderligere godt 20.000 stoffer, lokaliseret ved hjælp af såkaldte QSAR-modeler, som sammenligner egenskaber ved stoffer med allerede klassificerede stoffers egenskaber.

Listen over farlige stoffer findes i den til en hver tid gældende bekendtgørelse af liste over farlige stoffer, som findes tilgængelig via en søgefunktion på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor også en søgefunktion til den vejledende liste er tilgængelig.

Bemærk at de almindeligt anvendte lov-service-systemer, herunder retsinfo (!) ofte udelader selve listen over farlige stoffer, da den er temmelig omfattende. Men den kan rekvireres i Miljøbutikken, 33 92 76 00, og er lidt af et "must" i klassificeringsarbejdet. Listen kan ligeledes rekvireres på diskette, men som sagt findes den altid tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Klassificeringen i stoflisterne omfatter såvel farebetegnelser som risikosætning(er), og ved at sammenholde disse klassificeringer med de tilsvarende beskrivelser af egenskaber i affaldsbekendtgørelsens bilag 4 og de tilhørende grænseværdier, kan det afsløres, om affaldet er potentielt farligt.

Tilbage er blot at bestemme den aktuelle koncentration af forskellige farlige stoffer i affaldet m.h.p. at vurdere, om affaldet opfylder kriterierne i affaldsbekendtgørelsens bilag 4 (se nærmere nedenfor under vurdering af koncentrationer).

Listerne over farligt affald og den vejledende liste samt deres to søgefunktioner beskrives kort nedenfor, idet opmærksomheden skal henledes på, at man ikke kan søge i funktionerne her, men må gå ind på Miljøstyrelsens hjemmeside via de anførte links.

## Listen over farlige stoffer

Går man ind på søgefunktionen til listen over farlige stoffer, fremkommer nedenstående søgefunktion med tilhørende vejledning:

## Søgefunktion til listen over farlige stoffer

| CAS nummer | EF nummer | Indeks nummer | Stofnavn |
| --- | --- | --- | --- |
| Søgevejledning | Om klassificeringen |  |  |

Nederst på formularen

Vejledning til søgefunktionen

- Udfyld et eller flere felter og tryk på søg.

- Er der indtastet data i flere felter bliver oplysningerne kombineret i søgningen

- Indtaster du begyndelsen på et CAS nummer og/eller et EF nummer og/eller et Indeks nummer vil alle stoffer der begynder med de indtastede værdier blive vist - dvs. hvis der skrives 20 i feltet med EF nummer vises alle stoffer hvis EF nummer begynder med 20. Ønskes en søgning på CAS, EF eller Indeks nummer hvor et bestemt tal indgår midt i nummeret indtastes % efterfulgt af tallet. Eksempelvis vil %15 i EF nummer vise alle stoffer hvor tallet 15 indgår.

- Den tekst der skrives i Stofnavn viser en liste over alle stoffer hvor teksten indgår uanset om det er i begyndelsen eller inde i navnet.

### Indtastes f.eks. ordet ”bly” i søgefunktionen, fremkommer nedenstående svar:

Der var 23 stoffer, der matchede din søgning på:
Stofnavn: bly -

- efterfulgt af en oplistning af alle de fundne matches.

### Nedenfor gennemgås kort 3 eksempler af de 23 matches, nemlig blyacetat, blyforbindelser og blyalkyler, idet søgeresultatet præsenteres:

Eksempel 1: Blyacetat

CAS nummer:1335-32-6

EF nummer:215-630-3

Indeks nummer:082-007-00-9

Mærkning: T,N; R61-33-40-48/22-62-50/53 S53-45-60-61

Klassificering: Rep1;R61 R33 Carc3;R40 Xn;R48/22 Rep3;R62 N;R50/53

Stoffets betegnelse: blyacetat, basisk

Anmærkning: Ae,E,1

### Det er linien med ”Klassificering”, der skal bruges i det videre arbejde. F.eks. ses det her, at blyacetat er klassificeret som Rep1;R61 R33, Carc3;R40, Xn;R48/22, Rep3;R62, N;R50/53.

### Den farligste af disse egenskaber er Rep1;R61 R33, som ifølge affaldsbekendtgørelsens bilag 4 (eller DAKOFAs mere tilgængelige, omsatte tabel, som kan klikkes frem her) gør affaldet farligt i en koncentration på 5.000 mg/kg.

De Anmærkninger, som i form af bogstav- og talkoder findes i sidste linie, er nøjere forklaret i Miljøstyrelses-opslaget ”Om klassificeringen”, og f.eks. anmærkning ”1” betyder, at det er blykoncentrationen (og ikke koncentrationen af blyacetat), grænseværdien gælder for, mens Ae betyder, at stoffet ikke må anvendes i aerosoler og E at der ved mærkningen af produkter med stoffet skal indsættes et ”også” mellem de R-sætninger, der angår mutagenitet, carcinogenitet og reproduktionsskadende.

Specielt Anmærkning 1 kan være af stor vigtighed ved klassificering af farligt affald!!

#### Særlige grænseværdier

I visse tilfælde fastsættes særlige grænseværdier for stofferne i listen over farlige stoffer. I eksemplet nedenfor med ”blyforbindelser” er der således en rubrik under Anmærkninger, som hedder ”Koncentrationer”.

Den skal man altid være meget opmærksom på, da den undertiden fastsætter grænseværdier, som er lavere end dem, der ellers ville fremgå af affaldsbekendtgørelsens bilag 4.

I tilfældet med blyforbindelser er den laveste, særlige grænseværdi dog identisk med bilag 4-grænseværdien, nemlig 0,5% eller 5000 mg/kg (bestemt ud fra Rep1;R61), mens den i eksemplet med blyalkyler er helt nede på 0,05% eller 500 mg/kg, hvor grænseværdien, fastsat efter affaldsbekendtgørelsens bilag 4, blot ville have været  1000 mg/kg (bestemt ud fra Tx;R26/27/28).

Det forhold, at blyalkyler kun er klassificeret som Sundhedsskadelig (Xn;R20/21/22) ved koncentrationer på eller over 0,05% er i denne sammenhæng uden betydning, da det er tilstrækkeligt for klassificeringsøvelsen, at stoffet allerede er klassificeret som farligt ved denne koncentration (men klassificeringen kan dog have betydning ved eventuel summering af flere forskellige stoffer med samme eller beslægtede egenskaber – se nærmere her).

Det er som udgangspunkt altid den laveste af de anførte eventuelle ”Koncentrationer”, der er den gældende grænseværdi (såkaldte særlige grænseværdi) ved klassificering af farligt affald!

Eksempel 2: Blyforbindelser

CAS nummer:

EF nummer:--

Indeks nummer:082-001-00-6

Mærkning: T,N; R61-20/22-33-62-50/53 S53-45-60-61

Klassificering: Rep1;R61 Xn;R20/22 R33 Rep3;R62 N;R50/53

Stoffets betegnelse: blyforbindelser, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

Anmærkning: Ae,E,1

Koncentration:	Klassificering:
konc.>=5% 		Rep1;R61 Xn;R20/22 R33 Rep3;R62
1%<=konc.<5% 	Rep1;R61 Xn;R20/22 R33
0,5%<=konc.<1% 	Rep1;R61 R33

Eksempel 3: Blyalkyler

CAS nummer:

EF nummer:--

Indeks nummer:082-002-00-1

Mærkning: Tx,N; R61-26/27/28-33-62-50/53 S53-45-60-61

Klassificering: Rep1;R61 Tx;R26/27/28 R33 Rep3;R62 N;R50/53

Stoffets betegnelse: blyalkyler

Anmærkning: Ae,E,1

Koncentration: 	Klassificering:
konc.>=5% 		Rep1;R61 Tx;R26/27/28 R33 Rep3;R62
0,5%<=konc.<5% 	Rep1;R61 Tx;R26/27/28 R33
0,1%<=konc.<0,5% 	Rep1;R61 T;R23/24/25 R33
0,05%<=konc.<0,1% 	Xn;R20/21/22 R33

Bottom of Form 1

# Vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer

Dersom man ikke kan finde et givent stof i listen over farlige stoffer, er det ikke ensbetydende med, at det ikke er farligt. Der er som nævnt således kun foretaget en officiel klassificering af godt 7.000 kemiske stoffer ud af de ca. 100.000, som findes i den officielle europæiske stoffortegnelse (EINECS).

Miljøstyrelsen har med udgangspunkt i såkaldte QSAR-modeller, der sammenligner egenskaber ved forskellige stoffer med allerede klassificerede stoffer, udarbejdet en vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer, omfattende yderligere 20.624 stoffer, som opført efter CAS-nummer kan klikes frem her, idet det dog anbefales i stedet at benytte den søgefunktion, styrelsen har udarbejdet til brug for anvendelsen af den (kan klikkes frem her).

Søgefunktionen – med tilhørende vejledning - tager sig ud som vist nedenfor (bemærk, at der her også kan søges v.h.a. bruttoformel på stof og efter klassificering). BEMÆRK at de officielt klassificerede stoffer ikke er gengivet i den vejledende liste!!! Det er altså ikke nok alene at søge i denne!!!!

## Søgefunktion til den Vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer

| CAS nummer | EINECS nummer | Vejledende klassificering |
| --- | --- | --- |
|  |  | Xn;R22 | R43 |
| Dansk navn | Bruttoformel | Mut3;R40 | Carc3;R40 |
|  |  | N;R50 | N;R50/53 |
| Engelsk EINECS navn | Søgevejledning | N;R51/53 | R52/53 |

Vejledning til søgefunktionen Udfyld et eller flere felter og tryk på søg. Er der indtastet data i flere felter bliver oplysningerne kombineret i søgningen Indtaster du begyndelsen på et CAS nummer og/eller et EINECS nummer vil alle stoffer der begynder med de indtastede værdier blive vist - dvs. hvis der skrives 20 i feltet med EINECS nummer vises alle stoffer hvis EINECS nummer begynder med 20. Ønskes en søgning på CAS eller EINECS nummer hvor et bestemt tal indgår midt i nummeret indtastes % efterfulgt af tallet. Eksempelvis vil %15 i EINECS nummer vise alle stoffer hvor tallet 15 indgår. Den tekst der skrives i Dansk navn, EINECS navn og Bruttoformel viser en liste over alle stoffer hvor teksten indgår uanset om det er i begyndelsen eller inde i navnet. Ved afkrydsning i Vejledende klassificering kan du afgrænse din søgning til en eller flere klassificeringer.

Indtastet f.eks. søgeordet ”dioxin”, fås følgende resultat (hvor kun ét af tre eksempler er medtaget):

Der var 3 stoffer, der matchede din søgning på:
Dansk synonym: dioxin –

| CAS nummer: 4405-13-4 | EINECS nummer: 224-551-3 | Vejledende klassificering: Xn;R22 |
| --- | --- | --- |
| Dansk navn: perhydrodioxino[2,3-b][1,4]dioxin-2,3,6,7-tetraol |
| EINECS navn: [1,4]Dioxino[2,3-b]-1,4-dioxin-2,3,6,7-tetrol, hexahydro- |
| Bruttoformel: C6-H10-O8 |

Det er den vejledende klassificering, man skal arbejde med i den videre vurdering af grænseværdier m.v. Bemærk, at den vejledende liste ikke giver forslag til særlige grænseværdier!

## Trykt version af listen over farlige stoffer

Såfremt man kun råder over den trykte version af listen over farlige stoffer, dvs. Bekendtgørelsen af listen over farlige stoffer, skal man være opmærksom på, at den er opdelt i tre bind. De to bind udgør selve listen, idet stofferne i bind 2 udgør alle de kul- og olieafledte stoffer. De adskiller sig mærkningsmæssigt fra stofferne i bind 1 ved, at producenten eller importøren er pligtig at foretage en supplerende vurdering af farlige egenskaber (ud over dem, der allerede er opført i listen).

Dette er imidlertid uden betydning for klassificeringen som affald, eftersom alle stoftyper, opført på listen, som udgangspunkt skal klassificeres som farligt affald (hvis de forekommer i affaldet i de i affaldsbekendtgørelsens bilag 4 anførte minimumskoncentrationer eller i de særlige koncentrationer, som angives i listen).

Det et imidlertid vigtigt at huske, at de kul- og olie-afledte stoffer kun findes i bind 2, hvorfor man i tvivlstilfælde altid bør checke bind 2, hvis et givet stof ikke kan findes i listens bind 1!!!! Begge bind er slået sammen i den søgefunktion, som findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Bind 3 angiver sammenhængen mellem de såkaldte CAS-numre, Index-numre og stofnavne. Det kan bruges til at finde frem til de i listen anvendte stof-navne, hvis enten CAS- eller Index-nummeret kendes. Det er specielt vigtigt, hvis man i øvrigt kun har et handelsnavn at gå efter. Leverandøren vil typisk kunne oplyse CAS- og/eller Index-nummer. Også CAS- og Indexnumre er lagt ind i søgefunktionen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Vurdering af koncentration -procentgrænse, der gør affald farligt:

Som anført ovenfor findes den procentgrænse, der gør affald farligt, ved at finde klassificeringen for det eller de stoffer, som gør affaldet farligt, i stoflisterne (Listen over farlige stoffer eller Vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer), for så efterfølgende at sammenholde klassificeringen med affaldsbekendtgørelsens bilag 4 – eller lettere: DAKOFAs særlige omskrivning af bilaget.

## Flere farlige stoffer samtidig

Som udgangspunkt skal koncentrationerne af alle stoffer med samme egenskaber lægges sammen og hvis summen af dem er > den fastsatte grænseværdi, klassificeres affaldet som farligt. En undtagelse er stoffer med grænseværdier, der er markeret med note 2 i affaldsbekendtgørelsens bilag 4 (eller DAKOFAs omskrivning af samme) (med den kommende revision af affaldsbekendtgørelsen vil også carcinogene (kat. 1&2) og reproduktionsskadende (kat. 1&2) stoffer blive note 2-mærket).

En ”omvendt” undtagelse er, at koncentrationen af alle stoffer med akut dødelig virkning jf. klassificeringsbekendtgørelsens bestemmelser skal sammenlægges, uanset optagelsesvej.

Det betyder, at koncentrationen af alle stoffer med R-sætningerne 20-28 skal summeres (se nedenstående oversigt):

|  | Sundhedsskadelig (Xn) | Giftig (T) | Meget giftig (Tx) |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhallation | R20 | R23 | R26 |
| Hudkontakt | R21 | R24 | R27 |
| Indtagelse | R22 | R25 | R28 |
| Grænseværdi (%) | 25 | 3 | 0,1 |

Imidlertid har de forskellige egenskaber som det ses af tabellen – og i øvrigt af affaldsbekendtgørelsens bilag 4 - vidt forskellige grænseværdier, og der gælder her særlige regler for sammenlægning, som fremgår af klassificeringsbekendtgørelsen. De siger, at summen af de enkelte koncentrationer, divideret med de respektive grænseværdier, skal være mindre end 1, hvis produktet skal kunne klassificeres som ikke-farligt.

Et stof klassificeret f.eks. Xn;R20 har således grænseværdien 25% (jf. tabellen ovenfor og affaldsbekendtgørelsens bilag 4) og et stof klassificeret T;R24 har grænseværdien 3% mens et stof klassificeret Tx;R28 har grænseværdien 0,1%.

Såfremt disse tre stoffer forekommer samtidigt i affaldet med hhv. koncentrationerne 8% (Xn;R20), 1% (T;R24) og 0,04% (Tx;R28), som altså hver især ikke er store nok til at klassificere affaldet som farligt, skal stofferne summeres som vist nedenfor, og eftersom summen > 1, vil affaldet skulle klassificeres som farligt:

##### 8/25 + 1/3 + 0,04/0,1 > 1

For stoffer, der i listen over farlige stoffer har fået tildelt særlige grænseværdier, er det selvfølgelig disse, der er gældende. Eksempelvis ville koncentrationen af blyalkyler således skulle divideres med 0,05%, jf. eksemplet ovenfor, mens f.eks. blyforbindelser (som jo ellers generelt har grænseværdien 0,5% (Rep1;R61)), skulle divideres med 1, hvis det forekom sammen med andre sundhedsskadelige, giftige eller meget giftige stoffer, eftersom blyforbindelser først klassificeres som sundhedsskadelige (Xn;R20/22 R33) ved koncentrationer > 1%  (se det andet eksempel ovenfor).

## Kun koncentrationen af grundstof(fer) kendes

Såfremt en kemisk analyse kun gengiver koncentrationen af grundstoffer – f.eks. toksiske metaller – i en prøve, men det vides, hvilken forbindelse, stoffet indgår i, kan koncentrationen af stoffet – og hermed klassificeringen – beregnes ved simpel mol-beregning. Her gives et eksempel med arsen-forbindelsen arsensyre:

| Stoffets betegnelse | Klassificering | GV mg/kg | Tungmetallets andel af arsensyre (vægt-%) | Resulteren-de grænse-værdi (As) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| arsensyre og dets salte H3AsO4 | Carc1;R45 T;R23/25 N;R50/53 | 1000 | 53 | 530 mg/kg |

Arsensyre er klassificeret dels som Kræftfremkaldende, kategori 1 (Carc1;R45), som jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 4 højst må forekomme i en koncentration på 0,1% (1.000 mg/kg), førend affaldet skal klassificeres som farligt, dels som giftigt (T;R23/25), som højst må forekomme i en koncentration på 3%. Endvidere er stoffet klassificeret som havende akut og langtidsvirkende effekt på vandmiljøet (N;R50/53), men her er ikke fastsat nogen grænseværdi.

Her vælges den laveste grænseværdi, som er 0,1% eller 1000 mg arsensyre/kg

Den kemiske formel for arsensyre er H3AsO4. Atomvægtene for de indgående stoffer er hhv. 1 (H), 75 (As) og 16 (O). Det ses heraf, at arsen udgør 53% (vægt) af stoffet arsensyre. Hvis m.a.o. al arsen i et restprodukt forekommer som arsensyre, vil grænseværdien for kræftfremkaldende, kategori 1 blive overskredet, når arsenkoncentrationen overstiger 0,053% (eller 530 mg/kg TS) - eller man kan omvendt sige, at det målte arsenindhold skal multipliceres med 1000/530 = 1,886 hvis man vil finde ud af, hvor meget arsensyre, der er i affaldet.

Bemærk dog, at en række stoffer – især toksiske metaller – er forsynet med en ”Anmærkning 1”, hvorfor grænseværdierne herfor gælder for koncentrationen af det toksiske metal – ikke dets forbindelse(!)

Bilag I

Egenskaber, der kan gøre affald farligt

De egenskaber, der kan gøre affald farligt, er opført i prioriteret orden med faldende farlighed (stigende grænseværdi for, hvornår affaldet skal klassificeres som farligt) og med grænseværdien (GV) angivet i % og mg/kg. Når koncentrationen i affaldet > GV, er affaldet farligt. Udarbejdet på grundlag af affaldsbekendtgørelsens bilag 3 & 4. ’Nr.’ henviser til nummereringen i affalds-bekendtgørelsens bilag 3

| Egenskab | Klassificering | GV mg/kg | GV % | Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kræftfremkaldende, kategori 1 eller 2 | Carc1/2 ;R45, R49 | 1000 | 0,1 | 9 |
| Meget giftig | Tx ;R26, R27, R28, R39 | 1000 | 0,1 | 4 |
| Mutagen, kategori 1 eller 2 | Mut 1/2 ;R46 | 10002) | 0,1 | 10 |
| Reproduktionsskadende | Rep1/2 ;R60, R61 | 5000 | 0,5 | 11 |
| Giftig | T ;R48, R39 | 10.000 | 1 | 4 |
| Ætsende | C ;R35 | 10.000 | 1 | 6 |
| Sensibiliserende | Xn/Xi ;R42, R43 | 10.0002) | 1 | 8 |
| Kræftfremkaldende, kategori 3 | Carc3; R40 | 10.0002) | 1 | 9 |
| Mutagen, kategori 3 | Mut3 ;R40 | 10.0002) | 1 | 10 |
| Giftig | T ;R23, R24, R25 | 30.000 | 3 | 4 |
| Ætsende | C ;R34 | 50.000 | 5 | 6 |
| Lokalirriterende | Xi ;R41 | 50.000 | 5 | 7 |
| Reproduktionsskadende, kategori 3 | Rep3 ;R62, R63 | 50.0002) | 5 | 11 |
| Sundhedsskadelig | Xn ;R48 | 100.000 | 10 | 5 |
| Lokalirriterende | Xi ;R36, R37, R38 | 200.000 | 20 | 7 |
| Sundhedsskadelig | Xn ;R20, R21, R22 | 250.000 | 25 | 5 |
| Miljøfarlig, vandmiljøet og øvrige økosystemer | N/- ;R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59 | ikke fastsat | ikke fastsat | 12 |
| Smitsom | - | ikke fastsat | ikke fastsat | 13 |
| Øvrige1) | - | ikke fastsat | ikke fastsat | 14,15 |
| Eksplosiv | E ;R1, R2, R3 | kan ikke3) fastsættes | kan ikke3) fastsættes | 1 |
| Brandnærende | O | - | - | 2 |
| Brandfarlig | R10 | - | - | 3 |
| Meget brandfarlig | F ;R11 | - | - | 3 |
| Yderst brandfarlig | Fx ;R12 | - | - | 3 |

1) Til "øvrige" hører ifølge affaldsbekendtgørelsens bilag 3 dels affald, der ved berøring med vand, luft eller syre frigør giftige eller meget giftige luftarter, dels affald, der efter bortskaffelse kan resultere i et andet stof, f.eks. et udvaskningsprodukt, med en af de ovenfor anførte egenskaber.

2) Koncentrationen gælder for det enkelte kemiske stof med den pågældende egenskab. For de øvrige gælder, at det er summen af koncentrationerne af kemiske stoffer med samme egenskab, der afgør, om affaldet skal klassificeres som farligt eller ej.(Også Carc og Rep forventes at få tildelt note 2 ved kommende revision af affaldsbekendtgørelsen).

3) GV for eksplosiv, brandnærende og brandfarlig er umulig. Enten er affaldet eksplosivt/brandfarligt (flammepunkt      <55oC) eller også er det ikke…

Bilag II

Oversigt over farebetegnelser og R-sætninger, der indgår i klassificering af farligt affald (kun R-sætninger, der konkret anvendes ved klassificering, er medtaget). De faresymboler, der er knyttet til farebetegnelserne, kan klikkes frem her.

Farebetegnelser:

#### Tx: 	Meget giftig

T: 	Giftig

Xn: 	Sundhedsskadelig

Carc:	Carsinogen (Kategori 1, 2 eller 3)

Mut:	Mutagen (Kategori 1, 2 eller 3)

Rep:	Reproduktionsskadende (Kategori 1, 2 eller 3)

C: 	Ætsende

Xi: 	Lokalirriterende

E: 	Eksplosiv

Fx: 	Yderst brandfarlig

F: 	Meget brandfarlig

O: 	Brandnærende

N: 	Miljøfarlig

R-sætninger:

R1:	Eksplosiv i tør tilstand

R2:	Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder

R3:	Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder

R10:	Brandfarlig

R11:	Meget brandfarlig

R12:	Yderst brandfarlig

R20:	Farlig ved indånding

R21:	Farlig ved hudkontakt

R22:	Farlig ved indtagelse

R23:	Giftig ved indånding

R24:	Giftig ved hudkontakt

R25:	Giftig ved indtagelse

R26:	Meget giftig ved indånding

R27:	Meget giftig ved hudkontakt

R28:	Meget giftig ved indtagelse

R34:	Ætsningsfare

R35:	Alvorlig ætsningsfare

R36:	Irriterer øjnene

R37:	Irriterer åndedrætsorganerne

R38:	Irriterer huden

R39:	Fare for varig alvorlig skade på helbred

R40:	Mulighed for varig skade på helbred

R41:	Risiko for alvorlig øjenskade

R42:	Kan give overfølsomhed ved indånding

R43:	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

R45:	Kan fremkalde kræft

R46:	Kan forårsage arvelige genetiske skader

R48:	Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning

R49	Kan fremkalde kræft ved indånding

R50:	Meget giftig for organismer, der lever i vand

R51:	Giftig for organismer, der lever i vand

R52:	Skadelig for organismer, der lever i vand

R53:	Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

R54:	Giftig for planter og dyr

R55:	Giftig for dyr

R56:	Giftig for organismer i jordbunden

R57:	Giftig for bier

R58:	Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet

R59:	Farlig for ozonlaget

R60:	Kan skade forplantningsevnen

R61:	Kan skade barnet under graviditeten

R62:	Mulighed for skade på forplantningsevnen

R63:	Mulighed for skade på barnet under graviditeten

# Bilag III

Bilag IV

Faresymboler

| Tx Meget Giftig | T Giftig | Xn Sundhedsskadelig |
| --- | --- | --- |
| C Ætsende | Xi Lokalirriterende | E Eksplosiv |
| Fx Yderst brandfarlig | F Meget brandfarlig | O Brandnærende |
| N Miljøfarlig |  |  |

# Text boxes

Søg proces-koder:

Kap. 13, 14 & 15

Søg "99ére"

Søg "Andet affald" i kap. 16

-	        Søg branche-koder:

Kap. 1-12 & 17-20

(ej "99ére" !!!)

EAK-

KODE

(tag stil-ling til evt spejlind-gang !)

Klassificering ifølge

Kommissionen

Kan affaldet være markeret som farligt i det nye EAK?

Affaldet udgøres af ubehandlet spild eller rest af stof eller kemisk produkt

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Affaldet besidder en eller flere af egenskaberne 12, 14 eller 15 i affaldsbekendtgørelsens bilag 3, (dvs. er miljøfarligt, frigør giftige luftarter v. berøring m. luft, vand eller syre, eller bliver farligt efter bortskaffelse)

FARLIGT

IKKE-FARLIGT

Reguleres ikke af affaldsbekendtgørelsen

Koncentrationen af disse stoffer eller summen af visse af dem er større end procentgrænserne i bekg.

bilag 4 eller eventuelle særlige grænseværdier i listen over farlige stoffer

Stoffet eller det kemiske produkt er forsynet med én eller flere af R-sætningerne R10, R52, R53 eller R59 (brand- eller miljøfarligt)

Stoffet eller det kemiske produkt

er forsynet med faresymbol(er) og/eller -betegnelser (Tx, Xn..)

Stoffet eller det kemiske produkt er omfattet af undtagelsesbestemmel-serne om mærkning i klassifice-ringsbekendtgørelsen (f.eks. små pakninger)

Affaldet er klinisk risikoaffald

og/eller

Har flammepunkt < 55oC

og/eller

Er eksplosivt

og/eller

Er ætsende (pH<2 eller >11,5)

Der indgår i affaldet stoffer eller kemi-ske produkter optaget på listen over farlige stoffer eller på Miljøstyrelsens vejledende liste til selvklassificering af stoffer, som besidder én eller flere af egenskaberne 4-11 i affaldsbkg. bilag 3

Kun et fingerpeg!

”Stof eller genstand, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med.”

Ja

Nej

Nej

Stoffet eller det kemiske produkt er omfattet af undtagelsesbestemmel-serne om mærkning i klassifice-ringsbekendtgørelsen (f.eks. små pakninger)

”Stof eller genstand, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med.”

Affaldet udgøres af ubehandlet spild eller rest af stof eller kemisk produkt

Stoffet eller det kemiske produkt er forsynet med faresymbol(er) eller –betegnelser (Tx, Xn..)

Stoffet eller det kemiske produkt er forsynet med én eller flere af R-sætningerne R10, R52, R53 eller R59 (brand- eller miljøfarligt)

Kan affaldet være markeret som farligt i det nye EAK?

Affaldet er klinisk risikoaffald

og/eller

Har flammepunkt < 55oC

og/eller

Er eksplosivt

og/eller

Er ætsende (pH<2 eller >11,5)

Der indgår i affaldet stoffer eller kemiske produkter optaget på listen over farlige stoffer eller på Miljøstyrelsens vejledende liste til selvklassificering af stoffer, som besidder én eller flere af egenskaberne 4-11 i  affaldsbekg. bilag 3

Koncentrationen af disse stoffer eller summen af visse af dem er større end procentgrænserne i bekg.

bilag 4 eller eventuelle særlige grænseværdier i listen over farlige stoffer

Affaldet besidder en eller flere af egenskaberne 12, 14 eller 15 i affaldsbekendtgørelsens bilag 3, (dvs. er miljøfarligt, frigør giftige luftarter v. berøring m. luft, vand eller syre, eller bliver farligt efter bortskaffelse)